## Slide 1
VicPinky
자율주행 로봇 개발
중간 발표 · 2026. 05. 21
자율주행 NAV
사람추종 FOLLOW
웹 UI 전환
1 / 9
Notes: "안녕하세요. 저는 공장 같은 실내 환경에서 두 가지 모드로 동작하는 자율주행 로봇을 만들어봤습니다.
자율주행 모드와 사람 추종 모드, 그리고 버튼 하나로 전환하는 기능까지 포함합니다."

## Slide 2
두 가지 모드로 작동해요
NAV 모드
🗺️
목적지를 찍으면 스스로 찾아가기
• 여러 경유지 순서대로 이동
• YOLO로 사람/물체 장애물 처리
• 막히면 자동 복구 (후진→대기→회전)
⇄
웹 UI 버튼
FOLLOW 모드
🧍
앞에 있는 사람을 자동으로 따라가기
• 카메라 + YOLO로 사람 인식
• 거리·방향 계산 → cmd_vel 직접 제어
• 전환 시 Nav2 목표 자동 취소
2 / 9
Notes: "로봇에는 두 가지 모드가 있습니다.
NAV 모드는 목적지를 지정하면 자율주행하는 모드고,
FOLLOW 모드는 카메라로 사람을 인식해서 따라가는 모드입니다.
웹 브라우저의 버튼 하나로 언제든 전환할 수 있습니다."

## Slide 3
어떻게 작동하나요?
센서
📡
LiDAR (거리 측정)
📷
카메라 (영상)
⚙️
오도메트리 (바퀴 이동량)
NAV 모드
📍
AMCL 위치 추정
→
🛣️
경로 계산
→
🤖
DWB 로컬 플래너
FOLLOW 모드
🎯
YOLO 사람 인식
→
📐
거리/방향 계산
→
🕹️
cmd_vel 직접 전송
→ cmd_vel → 로봇 바퀴 구동
3 / 9
Notes: "공통적으로 LiDAR, 카메라, 오도메트리 센서를 씁니다.
NAV 모드에서는 AMCL로 위치를 추정하고 경로를 계산해서 DWB가 바퀴를 제어합니다.
FOLLOW 모드에서는 YOLO로 사람을 인식하고 직접 속도 명령을 보냅니다.
두 모드 모두 최종적으로는 cmd_vel 토픽으로 바퀴를 움직입니다."

## Slide 4
우리가 하고 싶었던 것
01
버튼 하나로 모드 전환
NAV ↔ FOLLOW 웹 UI에서 즉시 전환
02
장애물 있으면 알아서 처리
사람/물체 인식 후 우회하거나 대기
03
좁은 문도 막힘 없이 통과
80cm 문, 복도 경로 중앙으로 정확하게
4 / 9
Notes: "목표는 세 가지였습니다.
첫째, 웹 UI 버튼 하나로 NAV와 FOLLOW 모드를 즉시 전환하는 것.
둘째, 이동 중 장애물이 있으면 스스로 처리하는 것.
셋째, 실제 사무실의 좁은 문도 부딪히지 않고 통과하는 것입니다."

## Slide 5
근데... 문제가 생겼어요
😶
로봇이 꼼짝 안 함
원인
속도 명령이 중간에 끊겼음
👻
경로가 벽을 뚫고 지나감
원인
미탐색 구역 통과 허용 설정
💥
문에 부딪힘
원인
안전 거리 < 로봇 크기
🔄
모드 전환 후 위치를 잃음
원인
AMCL이 자기 위치 재추정 못 함
← 현재 해결 중
5 / 9
Notes: "만들면서 네 가지 문제가 있었습니다.
처음 세 가지는 해결했고, 마지막 모드 전환 후 위치를 잃는 문제는 현재 해결 방법을 찾고 있습니다.
원인은 FOLLOW 모드에서 움직인 후 위치 추정 시스템이 현재 위치를 다시 못 찾는 것입니다."

## Slide 6
이렇게 고쳤어요 (3/4)
문제
로봇이 안 움직임
속도 명령 중간에 끊김
↓
해결
끊긴 연결 스크립트에서 복구
문제
경로가 벽 통과
미탐색 구역 통과 가능
↓
해결
설정 변경 → 미탐색 구역 차단
문제
문에 부딪힘
안전 거리 너무 작음
↓
해결
안전 거리 늘리고 벽 근처 패널티 강화
6 / 9
Notes: "세 가지는 모두 설정 문제였습니다.
첫 번째는 속도 명령이 중간에 끊겼던 거, 스크립트에서 다시 이어줬어요.
두 번째는 미탐색 구역을 통과 가능으로 설정해뒀던 거, 옵션 하나 끄니까 해결됐습니다.
세 번째 문 충돌은 안전 거리를 로봇 크기에 맞게 늘리고 벽 근처 패널티를 강화해서 해결했습니다."

## Slide 7
현재 과제 — 모드 전환 후 위치 재추정
무슨 일이 일어나나요?
① FOLLOW 모드로 전환
② 로봇이 사람 따라 이동
③ Nav2가 꺼진 상태라 위치 추정이 흐트러짐
④ NAV 모드로 돌아오면 로봇이 자기 위치를 모름
⑤ 경로 계산 실패 or 엉뚱한 방향으로 출발
해결 방향 검토 중
방법 A
전환 시 /initialpose 발행
AMCL에 '현재 여기 있어' 라고 강제로 알려주기 → 가장 빠른 해결책
방법 B
AMCL 파라미터 튜닝
파티클 수 늘리고 업데이트 주기 높여서 FOLLOW 중에도 추적 유지
→ 발표 후 적용 예정
7 / 9
Notes: "네 번째 문제는 아직 해결 중입니다.
FOLLOW 모드에서 이동하고 나면, NAV 모드로 돌아왔을 때 로봇이 자기 위치를 제대로 못 찾습니다.
해결 방향은 두 가지를 검토하고 있는데, 전환할 때 위치를 강제로 알려주는 방법이 제일 간단할 것 같습니다.
발표 이후에 적용해볼 예정입니다."

## Slide 8
지금은 이렇게 돼요
✓
NAV 모드 — 목적지 찍으면 자율주행 정상 동작
✓
FOLLOW 모드 — YOLO로 사람 인식 후 추종
✓
웹 UI 버튼으로 모드 전환
✓
경로가 벽을 피해서 생성
✓
장애물 있으면 피해가거나 기다림
⚠
문 통과 — 설정 조정 완료, 실환경 테스트 진행 중
✗
모드 전환 후 AMCL 재추정 — 해결 방법 검토 중
8 / 9
Notes: "현재 상태입니다.
초록 체크는 정상 동작 중이고, 노란 경고는 테스트 중, 빨간 건 현재 해결 중입니다.
핵심 기능인 자율주행, 사람 추종, 모드 전환은 모두 동작합니다."

## Slide 9
앞으로 할 것들
당장
🔧
AMCL 재추정 문제 해결 (전환 시 /initialpose 발행)
이번 주
📐
문 통과 실환경 최종 테스트 파라미터 확정
다음 달
📷
카메라 장애물 정확도 향상 사람 외 물체 인식 개선
그 이후
🎙️
음성 명령 목적지 설정 스마트폰 원격 제어
최종 목표 : 작업자와 함께 공장을 자유롭게 돌아다니는 서비스 로봇
9 / 9
Notes: "가장 급한 건 AMCL 위치 재추정 문제 해결입니다. 이번 주 안에 잡겠습니다.
그 다음 문 통과 마무리하고, 이후에 카메라 정확도를 높이고 음성 명령까지 붙이는 게 목표입니다.
최종적으로는 공장에서 작업자와 자연스럽게 함께 움직이는 로봇을 만드는 것입니다.
이상입니다. 감사합니다."